## Slide 1: >Roket Yazılımı Eğitimi Hafta 3 OpenRocket , GPS Yazılımı , Yer İstasyonu, Gerçek Roketlerdeki Elektronik Sistem ve İlerisi...
Uğurkan Ateş 19.11.2019

## Slide 2: Uğurkan Ateş Bana Ulaşmak için
Gömülü Sistem Yazılım Mühendisi @ Accenture
Ex : TUSAŞ - Türk Havacılık Uzay Sanayi,SoftTech
GTU Bilgisayar Mühendisliği 2015
GTU HUK CanSat 2017, GTU Tubitak Model Uydu 2018,GTU Roket Takımı 2018, 2.5 yıl GTU HUK yönetim(SEDS Turkiye,Uzay Komitesi Kuruluş , Euroavia)
GTU Hazine Otonom ve Elektrikli Binek Araç 2019
https://github.com/ugurkanates
https://www.linkedin.com/in/uğurkan-ateş/
https://medium.com/@paypaytr
ugurkanates97@gmail.com
uates@gtu.edu.tr

## Slide 3: Eğitim İçeriği Programlamaya Giriş Algoritmalar 01 03 02 04 05 06 Mikro işlemci/kontrolcüler ve Haberleşme Protokolleri, Sensörler Yer İstasyonu Sistemleri OpenRocket ve GPS Ve İlerisi …
Eğitim sonunda yeteri kadar çaba gösterirseniz giriş seviyesi programlar yazabilecek hale geleceksiniz
Eğitim süresince gerek güvenlik ile ilgili , gerek kontrol mekanizmaları,optimizasyon ve robotikle ilgili algoritmaların varlığından haberdar olacaksınız
Eğitimi tamamladıktan sonra mikroişlemci ve mikrokontrolcü farkını, haberleşme protokolleri arasında ki farkları ve model roketçilik için kullanılan bazı sensörleri tanımış olacaksınız
Havacılık ve Uzay sektöründe yaygın kullanılan yer istasyonlarının yapısından haberdar olmuş olacaksınız
OpenRocket yazılımı üzerinden basit bir roket simülasyonun nasıl çalıştığını öğrenmek ve GPS sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
Gelecek teknolojilere göz atmak, pekiştirmeli öğrenme ve derin öğrenme, ülkemiz de ve dünya da ki güncel havacılık uzay çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak !

## Slide 4: Yer İstasyonu 05
Ground Control to Major TOM ...

## Slide 5: Yer İstasyonu Nedir?
Yer istasyonu genellikle gözlem uydularıyla ile iletişim kurmak amaçlı üretilen , amaçlarına göre değişmekle beraber bir görsel arayüzle uyduların , uzay ve havacılık araçlarının konumlarını takip etmeye yarayan ve uyduların topladığı verileri Dünya'ya iletmekle görevli olan sistemdir.
http://www.millisavunma.com/milli-yer-istasyonu-gelistirmesi-projesi-miyeg/

## Slide 6: Yer İstasyonu Nedir?
İçeriğinde genellikle bir anten sistemi, bir bilgisayar arayüz platformu , haberleşme sistemleri ve ekstra katmanlar bulunuyor. Grafiksel arayüz üzerinden kontrol yapabiliyoruz

## Slide 7: Yer İstasyonu Nasıl Oluşturulur?
Hazır olan ürünler LabView adlı bir bilimsel arayüz geliştirme programı/dili üzerinden yapılıyor(Tesla – Space X kullanıyor)
Deneme yaparken MatLab kullanılabiliyor. Kendimiz yapıcaksak Java,C#,Python(PyQT) kütüphaneleri uygun. Gerçek sistemlerde yapılması , test edilmesi 9-10 ay sürebiliyor.

## Slide 8: Yer İstasyonu Nasıl Oluşturulur?
Bulunması gerekenler aşağıdaki gibi listelenebilinir
Otomatik Uçuş Öncesi / Uçuç Sonrasi Sistem Kontrolü. Motorun kalkış prosedürünü doğru gerçekleştirmesini garantileyebiliriz , hatalar tespit edilebilir bu aşamada.
Basınç Sistemleri kontrolü. İnsanlar pistten uzaklaştıktan sonra kalkış öncesi kontrol edilecek sistemler.
Zaman Kritik Başlatma Operasyonu.Motoru başlatmak için GCS(yer istasyonu yazılımı) zaman kritik bir operasyon başlatır.(Burada donanımsal clock önemli !) Zincir bir reaksiyonla(yazılımsal) kalkış başlatılır.
Zaman Kritik Uçuş Operasyonu.Bu operasyon sırasında uçuşta izlediğimiz modlar/durumlar incelenir , gerçek zamanlı olarak veri aktarımı yapılır.
Acil Kapatma/Güvenlik Senaryosu.Uçuş sırasında yaşanabilecek acil durumlar için başlatılacak senaryo(verileri kaydet, yetkililere – vs haber verilmesi – operasyon kontrol odasına vs)

## Slide 9: Yer İstasyonu Örneği İzleyelim !
https://www.youtube.com/watch?v=ykNK1sCNDUU

## Slide 10: OpenRocket Simülasyonu 06
"Everything you need to design, simulate and fly better rockets
"

## Slide 11: OpenRocket Nedir ?
Open Rocket - 6 yönlü uçuş özgürlüğü sunan
- Otomatik tasarım optimizasyonu yapan
- Gerçek zamanlı ivme,hız ve yükseklik değerleriyle simülasyon yapan
- Değişik kalkış ve iniş senaryoları tasarlayabildiğiniz
- Çoklu platform desteği olan tamamen ücretsiz ve açık kaynak bir roket simülasyon yazılımı
Alanında 1 numaradır.

## Slide 12: OpenRocket Nedir ?
Güvenebileceğiniz Simülasyon değerleri
- 6 dereceli uçuş özelliği ile 50 farklı değişken değiştirerek simülasyonu konfigüre edebiliyoruz.Tüm grafiğe dökme ve analiz etme fonksiyonelitesi içeride bulunuyor.
CAD tasarımları desteği
- Hazırda bulunan CAD(bilgisayar destekli tasarım/model) dosyalarınızı kullanabilir veya yeni tasarım yapabilirsiniz.
- Inanılmaz sayıda materyal desteği bulunuyor. Çizimlerinizi vs PDF gibi formatlara aktarabilirsiniz.
Tasarımları optimize etmek
- Tasarımları gerçek zamanlı değiştirebiliyor ve sonuçlarını anlık görebiliyoruz. AI asistan yardımıyla uçuş parametrelerini değiştirip optimizasyon yapabiliyor ve istenilen yüksekliğe çıkabiliyoruz.

## Slide 13: OpenRocket Nedir ?
Güvenebileceğiniz Simülasyon değerleri
- Basınç merkezi,yer çekimi merkezi,maksimum yükseklik,maksimum hız gibi değerleri tasarım değiştikçe gerçek zamanlı değişimini gözlemlemek
Çok aşamalı kalkış senaryoları oluşturmak
- Birden çok aşamadan oluşan kalkış senaryoları oluştrabiliriz.
İstenilen motor tasarımlarını seçmek
- İnternet'te ki en büyük motor veri tabanları olan ThrustCave'den kullandıkları motor veritabanı ile her motora erişim imkanı var

## Slide 14: OpenRocket Nedir ?

## Slide 15: OpenRocket Nedir ?

## Slide 16: OpenRocket Nedir ?

## Slide 17: OpenRocket Nedir ?
https://www.youtube.com/watch?v=JCU8QRVkdYQ

## Slide 18: GPS Yazılımı 07
"Everything you need to design, simulate and fly better rockets
"

## Slide 19: GPS Nedir?
GPS (Global Positioning System; Küresel Konumlama Sistemi), dünya üzerinde herhangi engelsiz bir görüş hattında, dört veya daha fazla uydusu ile her türlü hava koşulunda yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemidir.
Düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağıdır ve uydularla arasındaki mesafeyi ölçerek Dünya üzerindeki kesin yeri tespit etmeyi mümkün kılar. Küresel ölçekte çalışır bu tür sistemlerin öncülüdür. Bu sistem, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na ait, yörüngelerinde sürekli olarak ilerleyen uydulardan oluşur. Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen sistem, bir GPS alıcısı ile kullanılacak şekilde herkes tarafından erişilebilirdir. Uydular bir tür radyo sinyali yayarlar ve yeryüzündeki GPS alıcıları bu sinyalleri alıp yorumlayarak konum belirlenmesini gerçekleştirir.

## Slide 20: GPS Nedir?
GPS YAPISI Geçerli GPS üç ana parçadan oluşur. Bunlar, uzay bölümü (SS - space segment), kontrol bölümü (CS - control segment) ve bir kullanıcı bölümüdür (US - user segment). ABD Hava Kuvvetleri, uzay ve kontrol bölümlerini çalıştırır, geliştirir ve korur. GPS uyduları uzayda gönderilen sinyallerin yayını gerçekleştirir ve her GPS alıcısı kendi üç boyutlu konumunu (enlem, boylam ve yükseklik) ve anlık zamanı hesaplamak için bu sinyalleri kullanır. Uzay bölümü orta Dünya yörüngesinde 24 ile 32 uydudan oluşan ve aynı zamanda yörüngeye bunları başlatmak için gerekli arttırıcı yükü ile adaptörleri içerir. Kontrol bölümü bir ana yönleme istasyonu, başka bir ana yönleme istasyonuna ve adanmış ve ortak zemin antenleri ve görüntüleme istasyonlarının bir dizisinden oluşur. Kullanıcı kesimi ise Standart Konumlama Hizmeti sivil, ticari ve bilimsel kullanıcılar (GPS cihazlarına bakınız) ABD'nin yüz binlerce güvenli GPS Hassas Konumlandırma Hizmetini alan müttefik askeri kullanıcıları ve sivil milyonlarca kullanıcısından oluşur.

## Slide 21: GPS Nedir?
https://github.com/bb9-you/gps_tracker/blob/master/maps.py

## Slide 22: GPS Nedir?
https://www.youtube.com/watch?v=pVcjXIG4KW8

## Slide 23: Gerçek Roketlerde ki Elektronik Sistem 08
"Everything you need to design, simulate and fly better rockets
"

## Slide 24: Gerçek Roketlerde büyük bir problem : Radyasyon
Atmosferin dışına çıkmaya başladıkça radyasyon seviyesi artıyor(parçacıklar veya kozmik ışınlar)
BitFlip - BitÇevrilme problemi oluşuyor !

## Slide 25: Gerçek Roketlerde büyük bir problem : Radyasyon

## Slide 26: Gerçek Roketlerde büyük bir problem : Radyasyon

## Slide 27: Gerçek Roketlerde büyük bir problem : Radyasyon
Donanımın bunu algılaması ve düzeltmesi lazım(parity bit)
Bunu kolayca yapabiliyor parity bit sayesinde

## Slide 28: Parity Bit olayı nedir?

## Slide 29: Parity Bit olayı nedir?

## Slide 30: Parity Bit olayı nedir?

## Slide 31: Ariane 5 Roketi

## Slide 32: Ariane 5 Roketi(64 Bit sayıyı 16 bit sayıya yerleştirmek)

## Slide 33
Nasıl Çözüyorlar? Ucuz yöntem!
Bazı sorunları(radyasyon gibi) tamamen çözme olasılığımız yok şuan ki şartlar ile o sebepten yedek sistemler birbirleriyle koordineli çalışıp hata olduğunda bozuk olmayanlardan veri çekiyor.

## Slide 34
Nasıl Çözüyorlar?
Bazı sorunları(radyasyon gibi) tamamen çözme olasılığımız yok şuan ki şartlar ile o sebepten yedek sistemler birbirleriyle koordineli çalışıp hata olduğunda bozuk olmayanlardan veri çekiyor.

## Slide 35
Nasıl Çözüyorlar? (radyasyon dayanıklı parça- karışım)

## Slide 36
Nasıl Çözüyorlar?
Neden herkes Radyasyona dayanıklı donanım kullanmıyor?
Radyasyona dayanıklı donanımın programlaması tamamen farklı.
Bu alanda çalışan insan sayısı çok az
Space X bunun yerine etrafta bulunan PC parçalarını kullanıyor ve bu konuda programlama yapmış kaliteli mühendis bulma sayıları artıyor :)
İşletim sistemi Linux, tüm cihazlarda Linux çalışıyor(roket,kontrol sistemleri,C++ kullanılıyor.

## Slide 37: Teşekkürler
Sorular ?
Uğurkan Ateş
+90 531 598 2773
uates@gtu.edu.tr
ugurkanates97@gmail.com

## Slide 38: Kaynaklar
https://maker.robotistan.com/mikrodenetleyici-mikroislemci/
http://www.kodlamadersi.com/algoritma-nedir.html
https://www.youtube.com/watch?v=-yq1EmTkBCs
https://www.goodreads.com/quotes/tag/programming